## Slide 1: 嵌入式实验讲解
ARM裸机实验部分

## Slide 2: 实验内容安排
ARM裸机实验样例（10个）
  实验样例1 LED灯
  实验样例2 呼吸灯
  实验样例3 蜂鸣器
  实验样例4 按键（轮询方式）
  实验样例5 按键（中断方式）
  实验样例6 串口通信
  实验样例7 A/D转换
  实验样例8 I2C总线（温度采集）
  实验样例9 定时器
  实验样例10 看门狗

## Slide 3: 实验相关资料
FS3399M4使用手册(核心板-硬件)
  ARM体系结构与接口技术
  （指令架构-软件）

## Slide 4: 实验平台
Cortex-A72核心板（MPU）

## Slide 5: RK3399 处理器
RK3399 是瑞芯微公司推出的一款 64 位六核处理器，采用 ARM big.LITTLE 架构，其中包括两个 Cortex-A72 核心和四个 Cortex-A53 核心，运行速度最高可以达到 2.0GHz。在图形处理方面， RK3399 集成了 MaliT860MP4 GPU，支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL, DirectX11 和 AFBC 等多种图形处理接口。同时，它还支持 4K H.265/H.264 硬解码和 1080P H.264 硬编码，能够满足高清视频播放、人工智能、机器人控制、智能家居等多种应用场景的需求。
RK3399 还集成了多种接口和功能，如 USB3.0、 PCIe、 HDMI 2.0、 DP 1.2 等，可以方便地与其他设备进行连接和通讯。同时，它还支持双路 MIPI CSI 输入，最高支持 13MP 的图像传感器。在功耗方面， RK3399 采用了先进的 28nm 工艺制程和大量优化，能够实现低功耗和高性能的平衡。此外，它还支持多种省电技术，如 DVFS、 CPU 低功耗模式和各种 I/O 接口的睡眠模式等，使得 RK3399 适用于一些需要长时间运行的嵌入式系统和移动设备

## Slide 6: 实验软件-Vmware workstation
桌面虚拟计算机软件
VMware Workstation（中文名“威睿工作站”）是一款功能强大的桌面虚拟计算机软件，提供用户可在单一的桌面上同时运行不同的操作系统，和进行开发、测试 、部署新的应用程序的最佳解决方案
VMware Workstation允许操作系统(OS)和应用程序(Application)在一台虚拟机内部运行。虚拟机是独立运行主机操作系统的离散环境。在 VMware Workstation 中，你可以在一个窗口中加载一台虚拟机，它可以运行自己的操作系统和应用程序。你可以在运行于桌面上的多台虚拟机之间切换，通过一个网络共享虚拟机(例如一个公司局域网)，挂起和恢复虚拟机以及退出虚拟机，这一切不会影响你的主机操作和任何操作系统或者其它正在运行的应用程序。

## Slide 7
Ubuntu
Ubuntu是一个以桌面应用为主的Linux发行版操作系统。Ubuntu是一种基于Linux内核的开源操作系统，由南非企业家Mark Shuttleworth于2004年创立。Ubuntu的名称源自非洲祖鲁语和科萨语，意为“人性”或“博爱”，这恰恰体现了其开放、共享和协作的核心理念。
Ubuntu系统烧写
在裸机实验程序烧写调试时，需要借助于启动 Ubuntu 系统的 uboot，所以需要先烧写 Ubuntu 镜像
烧写工具RKDevTool_Linux

## Slide 8: uboot
第6章 boot loader技术
  6.3 Uboot简介-P118
  U-Boot 是一个主要用于嵌入式系统的引导加载程序，可以支持多种不同的计算机系统结构，包括PPC、ARM、AVR32、MIPS、x86、68k、Nios与MicroBlaze。这也是一套在GNU通用公共许可证之下发布的自由软件。
U-Boot可支持的主要功能列表：
  系统引导支持NFS挂载、RAMDISK-虚拟硬盘(压缩或非压缩)形式的根文件系统；支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核；
  基本辅助功能强大的操作系统接口功能；可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统，适合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布，尤以Linux支持最为强劲；支持目标板环境参数多种存储方式，如FLASH、NVRAM、EEPROM；
  CRC32校验可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好；
  设备驱动串口、SDRAM、FLASH、以太网、LCD、NVRAM、EEPROM、键盘、USB、PCMCIA、PCI、RTC等驱动支持；
  上电自检功能SDRAM、FLASH大小自动检测；SDRAM故障检测；CPU型号；
  特殊功能XIP内核引导；

## Slide 9: Uboot
U-Boot的工作模式有启动加载模式和下载模式。
  启动加载模式是Bootloader的正常工作模式，嵌入式产品发布时，Bootloader必须工作在这种模式下，Bootloader将嵌入式操作系统从FLASH中加载到SDRAM中运行，整个过程是自动的。
  下载模式就是Bootloader通过某些通信手段将内核映像或根文件系统映像等从PC机中下载到目标板的FLASH中。用户可以利用Bootloader提供的一些命令接口来完成自己想要的操作。

## Slide 10: Uboot-启动流程
1、 stage1(start.s代码结构)
U-boot的stage1代码通常放在start.s文件中，它用汇编语言写成，其主要代码部分如下：
  （1） 定义入口。由于一个可执行的image必须有一个入口点，并且只能有一个全局入口，通常这个入口放在ROM(Flash)的0x0地址，因此，必须通知编译器以使其知道这个入口，该工作可通过修改连接器脚本来完成
  （2）设置异常向量(exception vector)。
  （3）设置CPU的速度、时钟频率及中断控制寄存器。
  （4）初始化内存控制器 。
  （5）将ROM中的程序复制到RAM中。
  （6）初始化堆栈 。
  （7）转到RAM中执行，该工作可使用指令ldrpc来完成。
2、 stage2（C语言代码部分board.c）
lib_arm/board.c中的start armboot是C语言开始的函数，也是整个启动代码中C语言的主函数，同时还是整个u-boot（armboot）的主函数，该函数主要完成如下操作：
  （1）调用一系列的初始化函数。
  （2）初始化flash设备。
  （3）初始化系统内存分配函数。
  （4）如果目标系统拥有nand设备，则初始化nand设备。
  （5）如果目标系统有显示设备，则初始化该类设备。
  （6）初始化相关网络设备，填写ip,c地址等。
  （7）进入命令循环（即整个boot的工作循环），接受用户从串口输入的命令，然后进行相应的工作。

## Slide 11: Eclipse IDE
  Eclipse 是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。就其本身而言，它只是一个框架和一组服务，用于通过插件组件构建开发环境。但是， Eclipse 还包括插件开发环境（Plug-in Development Environment，PDE）
  它允许软件开发人员构建与 Eclipse 环境无缝集成的工具。
  Eclipse最初是由IBM公司开发的替代商业软件Visual Age for Java的下一代IDE开发环境，2001年11月贡献给开源社区，它由非营利软件供应商联盟Eclipse基金会（Eclipse Foundation）管理。

## Slide 12: FS_JTAG仿真器
JTAG 仿真器通过现有的 JTAG 边界扫描口与 ARM CPU 核通信，属于完全非插入式 ( 即不使用片上资源 ) 调试，它无需目标存储器，不占用目标系统的任何端口，而这些是驻留监控软件所必需的。另外，由于 JTAG 调试的目标程序是在目标板上执行，仿真更接近于目标硬件，因此，许多接口问题，如高频操作限制、 AC 和 DC 参数不匹配，电线长度的限制等被最小化了。使用集成开发环境配合 JTAG 仿真器进行开发是采用最多的一种调试方式。
连接仿真器到虚拟机

## Slide 13: ARM裸机实验样例
共10个实验样例
ARM裸机实验属于无操作系统的实验，即实验箱的MPU开发板不需要运行操作系统（实验箱的MPU开发板只需要烧写Ubuntu镜像）
ARM裸机实验的程序有两种：纯汇编语言程序（01-fs_assembly_led），汇编语言与C语言混合编程的程序（02-fs_pwm）

## Slide 14: 实验1 控制3个LED灯的亮灭

## Slide 15: 3个LED灯的电原理图
实验1
LED1灯
LED2灯
LED3灯

## Slide 16: 3个LED灯的GPIO引脚
LED1灯
LED2灯
LED3灯
实验1
对应核心板引脚
底板引脚

## Slide 17: 怎么控制LED1灯亮？
LED1灯的引脚是GPIO4_C6
GPIO4的基地址=0xFF79_0000
GPIO4数据寄存器DR的操作地址=0xFF79_0000 + 0x0000
GPIO4方向寄存器DDR的操作地址=0xFF79_0000 + 0x0004
  首先置方向寄存器DDR的C6（第22位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，即设置GPIO4_C6为输出模式
  然后置数据寄存器DR的C6（第22位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，即设置GPIO4_C6为输出高电平（灯亮）
  再置数据寄存器DR的C6（第22位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为0，即设置GPIO4_C6为输出低电平（灯灭）
实验1
编程思路：
a) 使能 GPIO 控制器时钟(基于 Uboot 的裸机实验，默认时钟已经打开，这里不需要配置)
b) 配置模式为输出模式
c) 配置数据寄存器

## Slide 18: 怎么控制LED2灯亮？
LED2灯的引脚是GPIO0_A2
GPIO0的基地址=0xFF72_0000
GPIO0数据寄存器DR的操作地址=0xFF72_0000 + 0x0000
GPIO0方向寄存器DDR的操作地址=0xFF72_0000 + 0x0004
  首先置方向寄存器DDR的A2（第3位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，即设置GPIO4_A2为输出模式
  然后置数据寄存器DR的A2（第3位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，即设置GPIO4_A2为输出高电平（灯亮）
  再置数据寄存器DR的A2（第3位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为0，即设置GPIO4_A2为输出低电平（灯灭）
实验1

## Slide 19: 怎么控制LED3灯亮？
LED3灯的引脚是GPIO0_B4
GPIO0的基地址=0xFF72_0000
GPIO0数据寄存器DR的操作地址=0xFF72_0000 + 0x0000
GPIO0方向寄存器DDR的操作地址=0xFF72_0000 + 0x0004
  首先置方向寄存器DDR的B4（第12位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，则设置GPIO4_B4为输出模式
  然后置数据寄存器DR的B4（第12位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，则设置GPIO4_B4为输出高电平（灯亮）
  再置数据寄存器DR的B4（第12位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为0，则设置GPIO4_B4为输出低电平（灯灭）
实验1

## Slide 20: fs_assembly_led实验工程文件夹
实验1
用汇编语言写的程序文件包：
主程序
简化或组织编译代码的工具
一个工程中的源文件不计其数，其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中，makefile定义了一系列的规则来指定哪些文件需要先编译，哪些文件需要后编译，哪些文件需要重新编译，甚至于进行更复杂的功能操作，因为 makefile就像一个Shell脚本一样，也可以执行操作系统的命令。
make是一个命令工具，它解释Makefile 中的指令。在Makefile文件中描述了整个工程所有文件的编译顺序、编译规则。Makefile 有自己的书写格式、关键字、函数
Makefile(超详细一文读懂)-CSDN博客
链接脚本
为系统内核文件，二进制格式，不可显示
Fs3399硬件初始化文件

## Slide 21: fs_assembly_led实验程序（1）
1、fs_assembly_led.s（汇编语言程序）
实验1
设置DDR方向寄存器
设置DDR寄存器
设置DDR寄存器
设置DR寄存器
设置DR寄存器
FFBFFFFF=1111 1111 1011 1111 1111 1111 1111 1111
Ldr：伪指令，用于加载32bit的立即数或者一个地址值（参教材P45）
orr：按位或指令

## Slide 22
实验1
设置DR寄存器
设置DR寄存器
设置DR寄存器
设置DR寄存器
FFFFEFFF=1111 1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111
FFFFFFFB=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011

## Slide 23: fs_assembly_led实验程序（2）
2、Makefile （参教材第4章 嵌入式软件编程技术）
实验1
编译后生成上述4个文件，fs_assembly_led.elf为可执行文件
伪目标
显式声明clean是一个伪目标

## Slide 24: fs_assembly_led实验程序（3）
3、map.lds（链接脚本）
给编译器进行使用，告诉编译器各个段如何分布
实验1
指定可执行文件的输出格式
指定输出文件的机器体系结构
指定程序入口点的指令
定义输出文件的布局
OBJ文件名称
bss段‌（Block Started by Symbol）是Unix链接器产生的未初始化数据段。它通常用于存放程序中未初始化的全局变量和静态变量。这些变量在程序执行之前会被清零，属于‌静态内存分配的一部分。
只读数据段
代码段
数据段
未初始化
数据段
对齐8字节

## Slide 25: fs_assembly_led实验程序（4）
4、fs3399.init
实验1

## Slide 26: 实验2 呼吸灯（LED1灯）

## Slide 27: 呼吸灯（LED1灯）的电原理图
实验2
LED1灯

## Slide 28: 怎么控制呼吸灯（LED1灯）？
LED1灯控制端的引脚是GPIO4_C6/PWM1_D，该引脚是复用引脚，普通灯时（亮灭）为GPIO4_C6，呼吸灯时为PWM1_D
  通过设置GRF_GPIO4C_IOMUX寄存器，可以定义GPIO4_C6/PWM1_D引脚为PWM1_D方式（PWM方式，呼吸灯方式）
  通过PWM1->CTRL寄存器可以控制PWM开启、关闭，设置PWM时钟源、分频因子、预分频，设置PWM的模式、输出波形起始极性、对齐方式，即设置PWM的工作模式
  通过PWM1->PERIOD_HPR寄存器、 PWM1->DUTY_LPR寄存器可以设置PWM的占空比（从而改变LED1灯控制端的电平大小，改变LED灯的亮度）
实验2

## Slide 29: 呼吸灯（LED1灯）实验工程文件夹
实验2
汇编语言与C语言混合编程的程序

## Slide 30: fs_pwm实验程序（1）
1、start.S（汇编语言程序，这是一个通用的程序，采用混合编程时该程序都是这样）
实验2
转到C语言程序的main函数
比较寄存器中值是否为0，然后根据结果跳转

## Slide 31: fs_pwm实验程序（2）
2、main.c
3个函数
FsPwm_1_Init()
FsEnable()
FsSetDuty()
由fs3399_pwm.c提供
另一个函数
Fs_delay_ms()
由fs3399_timer.c提供
实验2
LED1灯由暗变亮
LED1灯由亮变暗
注意循环变量的增减方向

## Slide 32: fs_pwm实验程序（3）
3、fs3399_pwm.c
GRF_GPIO4C_IOMUX寄存器
PWM1->CTRL寄存器
PWM1->PERIOD_HPR寄存器
PWM1->DUTY_LPR寄存器
实验2
定义main调用的3个函数

## Slide 33: fs_pwm实验程序（4）
4、fs3399_timer.c
定义main调用的延时程序
实验2

## Slide 34: fs_pwm实验程序（5）
5、fs3399_pwm.h
实验2

## Slide 35: fs_pwm实验程序（6）
6、fs3399_timer.h
实验2

## Slide 36: fs_pwm实验程序（7）
7、fs3399_grf.h
定义功能复用寄存器端口地址
实验2

## Slide 37: fs_pwm实验程序（8）
8、fs3399_gpio.h
实验2
定义GPIO寄存器端口地址

## Slide 38: fs_pwm实验程序（9）
9、exceptions.S（这是一个通用的程序，采用混合编程时该程序都是这样）
异常处理程序
实验2

## Slide 39: fs_pwm实验程序（10）
10、macro.h
实验2

## Slide 40: fs_pwm实验程序（11）
11、gic.h
实验2

## Slide 41: fs_pwm实验程序（12）
12、Makefile（编译脚本程序）
实验2
编译后生成上述3个文件，fs_pwm.elf为可执行文件

## Slide 42: fs_pwm实验程序（13）
13、map.lds（这是一个通用的程序，采用混合编程时该程序都是这样）
实验2

## Slide 43: fs_pwm实验程序（14）
14、rk3399.init（这是一个通用的程序，采用混合编程时该程序都是这样）
实验2

## Slide 44: 运行fs_pwm实验程序（1）
关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
POWER
RST
VOL+
VOL-
KEY1
KEY2
实验2

## Slide 45: 运行fs_pwm实验程序（2）
检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
实验2

## Slide 46: 运行fs_pwm实验程序（3）
检查FS_JTAG是否处于连接状态
实验2

## Slide 47: 运行fs_pwm实验程序（4）
打开实验工程：如果实验工程没有打开（左下角的情况），则点击实验工程名称两下，打开实验工程（右下角的情况）
实验2
实验工程已经打开
实验工程没有打开

## Slide 48: 运行fs_pwm实验程序（5）
进入调试状态：Run -> Debug Configurations
实验工程处于调试状态
实验2

## Slide 49: 运行fs_pwm实验程序（6）
在实验工程处于调试状态下时，点击运行图标，运行实验工程
实验工程处于调试状态
实验2
运行图标

## Slide 50: 运行fs_pwm实验程序（7）
此时，实验箱的MPU开发板上的LED1灯会由亮变暗，再由暗变亮
LED1灯
实验2

## Slide 51: 运行fs_pwm实验程序（8）
点击停止图标，停止运行实验工程；实验箱的MPU开发板上的LED灯不再变化
实验2
停止图标

## Slide 52: 运行fs_pwm实验程序（9）
按鼠标右键，出现右边的界面；点击“Relaunch”，重启实验工程；重启后的界面见左下角；重启后，又可以运行实验工程
运行图标
按鼠标右键
点击“Relaunch”
实验2

## Slide 53: 运行fs_pwm实验程序（10）
关闭实验工程：在左下角的情况下（实验工程处于打开的状态），点击鼠标右键，点击“Close Project”，则关闭实验工程（右下角的情况）
实验2
按鼠标右键
实验工程处于关闭状态
实验工程处于打开状态

## Slide 54: 实验3 蜂鸣器

## Slide 55: 蜂鸣器的电原理图
实验3

## Slide 56: 怎么控制蜂鸣器响/不响？
蜂鸣器控制端的引脚是GPIO1_C7
GPIO1的基地址=0xFF73_0000
GPIO1数据寄存器DR的操作地址=0xFF73_0000 + 0x0000
GPIO1方向寄存器DDR的操作地址=0xFF73_0000 + 0x0004
    首先置方向寄存器DDR的C7（第23位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，设置GPIO1_C7为输出模式
    然后置数据寄存器DR的C7（第23位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为1，设置GPIO1_C7为高电平（蜂鸣器响）
    再置数据寄存器DR的C7（第23位，D7-D0、C7-C0、B7-B0、A7-A0）为0，设置GPIO1_C7为低电平（蜂鸣器不响）
实验3

## Slide 57: fs_beep实验程序（1）
1、main.c
实验3
3个函数由fs3399_beep.c提供
另一个函数由fs3399_timer.c提供

## Slide 58: fs_beep实验程序（2）
2、fs3399_beep.c
实验3
DDR：方向寄存器
DR：数据寄存器
输出低电平
这个函数没有使用
初始化蜂鸣器
蜂鸣器响
蜂鸣器不响

## Slide 59: fs_beep实验程序（3）
3、fs3399_beep.h
实验3

## Slide 60: 运行fs_beep实验程序
请按照前面的“运行fs_pwm实验程序”的步骤，运行“fs_beep实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程（此时，MPU开发板上的蜂鸣器会响、不响、响、……）
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验3

## Slide 61: 实验4 按键（轮询方式）

## Slide 62: 2个按键的原理图
实验4
2个按键

## Slide 63: 2个按键的引脚
实验4

## Slide 64: 2个按键的端口地址
KEY1
KEY2
实验4

## Slide 65: 怎么读取按键值（判断按键是否按下）
将对应的 GPIO 口配置为输入模式（GPIO_SWPORTA_DDR）
读取对应状态位寄存器，判读按键是否被按下（GPIO_EXT_PORTA）
实验效果：
  如果LED1灯不亮，按下KEY1键后，则LED1灯会亮；
  如果LED1灯亮，按下KEY1键后，则LED1灯不亮。
  如果LED2灯不亮，按下KEY2键后，则LED2灯会亮；
  如果LED2灯亮，按下KEY2键后，则LED2灯不亮。
实验4

## Slide 66: fs_loop_key实验程序
实验4
main.c

## Slide 67
KEY1键按下？
再次确认KEY1键按下？
如果LED1灯亮则灭
如果LED1灯灭则亮
KEY2键按下？
再次确认KEY2键按下？
如果LED2灯亮则灭
如果LED2灯灭则亮
实验4

## Slide 68: 运行fs_loop_key实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_loop_key实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程（此时，按KEY1键会控制LED1灯的亮灭，按KEY2键会控制LED2灯的亮灭）
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验4

## Slide 69: 实验5 按键（中断方式）

## Slide 70: 按键KEY1的原理图
实验5

## Slide 71: 按键KEY1的引脚
实验5

## Slide 72: 按键中断程序
使能中断
设置GPIO1（KEY1）
注册中断函数并使能
等待中断发生（此时，如果KEY1键按下，则会改变LED1灯的显示状态—灯亮则变为灯灭，灯灭则变为灯亮）
中断方式按键程序：只通过KEY1控制LED1的亮灭！
实验5
按键KEY1的端口地址

## Slide 73: fs_irq_key实验程序（1）
实验5
1、main.c
该函数由fs3399_int.c提供

## Slide 74: fs_irq_key实验程序（2）
实验5
2、fs3399_int.c

## Slide 75
实验5

## Slide 76
该函数由fs3399_led_mode.c提供
实验5

## Slide 77: fs_irq_key实验程序（3）
实验5
3、fs3399_led_mode.c

## Slide 78: fs_irq_key实验程序（5）
5、fs3399_led_mode.h
实验5

## Slide 79: 运行fs_irq_key实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_irq_key实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程（此时，按KEY1键会控制LED1灯的亮灭）
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验5

## Slide 80: 实验6 串口（Debug_2）

## Slide 81: 串口（Debug_2）的电原理图
实验6
Debug_2
TTL电平与RS232电平转换芯片

## Slide 82: 串口（Debug_2）的引脚
实验6

## Slide 83: 怎样通过串口（Debug_2）发送数据
将对应的 GPIO 引脚配置为复用功能，复用为串口功能
软件复位（uart、rcvr_fifo、xmit_fifo）
禁止中断（本实验采用轮询的方式进行发送数据）
设置串口协议（数据长度，禁止校验位，设置停止位，波特率计算等等）
进行数据发送
实验6

## Slide 84: fs_uart实验程序（1）
实验6
1、main.c
4个函数由fs3399_uart.c和fs3399_printf.c提供

## Slide 85: fs_uart实验程序（2）
实验6
2、fs3399_uart.c
串口初始化
发送字符
发送字符串
接收字符

## Slide 86: fs_uart实验程序（3）
实验6
3、fs3399_printf.c

## Slide 87
实验6

## Slide 88
实验6

## Slide 89
实验6

## Slide 90
实验6

## Slide 91
实验6

## Slide 92: fs_uart实验程序（4）
实验6
4、fs3399_uart.h

## Slide 93: fs_uart实验程序（5）
实验6
5、fs3399_printf.h

## Slide 94: fs_uart实验程序（6）
实验6
6、ctype.h

## Slide 95: fs_uart实验程序（7）
实验6
7、stdarg.h

## Slide 96: 运行fs_uart实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_uart实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验6

## Slide 97: 运行fs_uart实验程序
程序执行后，Putty上会显示相应的字符（字符串）
实验6

## Slide 98: 实验7 A/D转换

## Slide 99: A/D转换的原理图
实验7
电位器
电位器

## Slide 100: A/D转换的引脚
实验7
通道2
RK3399芯片自带5个通道的A/D转换功能

## Slide 101: A/D转换的端口地址
实验7
数据寄存器
状态寄存器
控制寄存器
数据寄存器

## Slide 102: 怎样获取A/D转换值（查询方式）
选择A/D采集通道（通道2）—控制寄存器SARADC_CTRL
使能A/D转换器—控制寄存器SARADC_CTRL
等待一段时间
查询A/D是否转换结束？—状态寄存器SARADC_STAS
如果是，则读取A/D转换数据—数据寄存器SARADC_DATA
送串口，在Putty上显示
实验7

## Slide 103: fs_adc实验程序（1）
实验7
1、main.c
A/D转换值送Debug_2串口，在Putty上显示
A/D转换函数由fs3399_adc.c提供

## Slide 104: fs_adc实验程序（2）
实验7
2、fs3399_adc.c

## Slide 105: fs_adc实验程序（3）
3、fs3399_adc.h
实验7

## Slide 106: 运行fs_adc实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_adc实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验7

## Slide 107: 运行fs_adc实验程序
程序执行后，Putty上会显示A/D转换的值；旋转电位器，A/D转换值会改变
实验7
电位器

## Slide 108: 实验8 I2C总线

## Slide 109: 温度传感器与I2C总线的接线图
实验8
电位器
温度传感器

## Slide 110: I2C总线的引脚（复用）
实验8

## Slide 111: 有关的端口地址
实验8
数据寄存器
PMUGRF_GPIO1B_IOMUX：GPIO复用寄存器
I2C4_CON：I2C控制寄存器
I2C4_IPD：I2C中断等待寄存器
I2C4_MRXADDR：I2C从机地址
I2C4_MRXRADDR：I2C从机寄存器地址
I2C4_MRXCNT：I2C接收数据长度
I2C4_RXDATA0：I2C数据寄存器

## Slide 112: 怎样获取I2C总线上的数据
设置管脚复用，复用为 I2C 功能
清空控制器并使能
设置模式
设置从机地址、从机寄存器地址
发送起始信号
接收数据
停止信号
实验8

## Slide 113: I2C时序图
开始位：当 SCL 为高电平时， SDA 由高电平变为低电平的期间，上图中最左边的 SRART condition 所标记的区域，这表示主机控制器要开始对从机发起访问了。
地址位：接下来的 7 个时钟周期，主机控制器将会发送从机的 7 位地址（如果是 10 位地址需要分两次发送），如上图中 ADDRESS 所标记的区域。
读/写位：在第 8 个时钟周期，如果 SDA 为高电平则表示接下来要读取从机的数据，如果是低电平则表示主机要写数据到从机，如上图中 R/W 所标记的区域。
应答位：在第 9 个时钟周期由从机进行应答，低电平为 ACK，高电平为 NACK，如果从机响应，应该发 ACK。
数据位：在接下来的若干个周期内，主机可以持续读取数据（如果读/写位为读），或写数据（如果读/写位为写），每次数据传输完成（如时序图中的 DATA 所标记的区域），也要进行应答，是读则由主机控制器来应答，是写则由从机来应答，只是在主机读完最后一个字节的数据后应该以 NACK 来应答。
停止位：当 SCL 为高电平时， SDA 由低电平变为高电平的期间，如上图中最右边的 STOP condition 所标记的区域，这表示主机控制器结束了对从机的访问
串行数据线
串行时钟线

## Slide 114: fs_i2c实验工程文件夹
汇编语言与C语言混合编程的程序
实验8

## Slide 115: fs_i2c实验程序（1）
实验8
1、main.c
通过I2C总线采集到的温度传感器的值，送Debug_2串口，在Putty上显示
5个函数由fs3399_i2c.c提供

## Slide 116: fs_i2c实验程序（2）
实验8
2、fs3399_i2c.c

## Slide 117: fs_i2c实验程序（3）
3、fs3399_i2c.h
实验8

## Slide 118: 运行fs_i2c实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_i2c实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验8

## Slide 119: 运行fs_i2c实验程序
程序执行后，Putty上会显示温度传感器的值，将手指压到温度传感器芯片上，会增加温度值！
实验8

## Slide 120: 实验9 定时器

## Slide 121: 定时器
该实验使用定时器，实现每隔1秒点亮/熄灭3个LED灯
实验9

## Slide 122: fs_timer实验程序
实验9
main.c

## Slide 123: 运行fs_timer实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_timer实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configuration
  6、点击运行图标，运行实验工程（此时，实验箱上的3个LED灯每隔1秒会点亮/熄灭）
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验9

## Slide 124: 实验10 看门狗

## Slide 125: 看门狗
该实验实现：每隔1秒计数减1；计数减到0后，喂狗1次
看门狗watchdog是一种用于监视系统运行情况的硬件设备，本质就是一个倒计时计数器。能够定时检测系统是否正常运行，并在系统出现故障或者卡死时自动重启系统，从而保证系统的稳定性和可靠性。
基本原理：定期接收来自自主芯片的“喂狗信号”，如果在规定时间内没有收到信号，硬件看门狗将会触发系统复位，重启整个系统。
硬件看门狗特别适合用于远程或无人值守的系统设备中，它能确保系统在出现故障时及时自动重启减少停机时间并提高系统的可用性。这在一些关键的嵌入式系统、服务器、网络设备等领域非常重要。
实验10

## Slide 126: fs_wdt实验程序（1）
1、main.c
该函数由fs3399_wdt.c提供
每隔10s，给寄存器写一个值，就会重启计数器
实验10

## Slide 127: fs_wdt实验程序（2）
2、fs3399_wdt.c
实验10

## Slide 128: fs_wdt实验程序（3）
3、fs3399_wdt.h
实验10

## Slide 129: 运行fs_wdt实验程序
请按照前面的“运行fs_led实验程序”的步骤，运行“fs_wdt实验程序”：
  1、关闭PuTTY，再打开PuTTY；按实验箱的RST按键；倒计时状态按Ctrl+C，进入“=>”状态
  2、检查JTAG是否连接到虚拟机（Ubuntu）
  3、检查FS_JTAG是否处于连接状态（连接到fs3399）
  4、打开实验工程（使实验工程处于打开状态）
  5、进入调试状态：Run -> Debug Configurations
  6、点击运行图标，运行实验工程
  7、点击停止图标，停止运行实验工程
  8、关闭实验工程（使实验工程处于关闭状态）
实验10

## Slide 130: 运行fs_wdt实验程序
程序执行后，每隔1秒计数减1；计数减到0后，喂狗1次；同时在Putty上显示相应的内容
实验10

## Slide 131: 要求
1、请同学们在自己的电脑上安装VMware，解压Ubuntu虚拟机压缩文件，打开Ubuntu虚拟机；VMware软件和虚拟机压缩文件请从FTP上下载。
2、请在实验箱上验证实验1～实验10，并将实验结果通过截屏、拍照等方式记录下来，拷贝到实验报告上。
3、请按照实验报告的模板撰写实验报告，
4、设计实验安排在第3次实验中完成。