## Slide 1
答：LPLD: PROM;PLA;PAL;GAL

## Slide 2
答：PROM是可编程的ROM，只能改写一次，内容为永久性。
EPROM是可擦除的PROM, 可进行多次编程。
E2PROM是用电信号擦除的EPROM。

## Slide 3
答：地址线位数:10；数据线位数：8；存储元1024

## Slide 4
答：HDPLD: CPLD; FPGA

## Slide 5
答：
常用的CPLD有Altera公司生产的FLEX 10K系列器件。FLEX 10K采用灵活逻辑单
元阵列（Flexible Logic Element Matrix，FLEX）结构和重复可构造的CMOS
SRAM工艺，具有高密度、低成本、低功耗等特点。
二：CPLD由逻辑块、可编程互连通道和I/O块三部分构成

## Slide 6
答：是一个由若干逻辑块构成的阵列，一般由可编程 配置逻辑块（CLB）、可编程输入/输出块（IOB）和可编程互连资源（IR）组 成。CLB（可编程配置逻辑块）是FPGA内的基本逻辑单元。每个CLB模块不仅 可以用于实现组合逻辑、时序逻辑，还可以配置为分布式RAM和分布式ROM

## Slide 7
答：由可编辑逻辑块CLB，SRAM，IOB以及可编程内部连线PI组成。

## Slide 8: xx
答：网表优化、功率优化、布局设计、物理优化、布线设计

## Slide 9
答：
CPLD属于逻辑块级编程，并且其逻辑块之间的互连是集总式的，其连续式布线结构决
定了它的内部延迟与器件结构和连线无关，各模块之间提供了具有固定延迟的快速互
连通道，使得延时是均匀且可预测的，因此容易消除竞争和险象。
– FPGA属于门级编程，逻辑资源和布线资源在结构上分开，其CLB（可编程逻辑块）之
间采用分布式互连，布线相当灵活，但这种分布式布线结构决定了其速度慢、延迟不
可预测。
– 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性。
– CPLD的功耗要比FPGA大，且集成度越高越明显。
– CPLD适合完成各种算法和组合逻辑（适合于触发器有限而乘积项丰富的电路结构）。
– FPGA更适合完成时序逻辑（适合复杂的布线结构和逻辑电路）。
– 总之，CPLD的速度快、保密性好、使用方便，FPGA的集成度高、功耗低、编程灵活
度大。